## Slide 1: 如果两个电脑同时进行有线连接和无线连接同时连接，两个电脑之间会采取哪种运输方式？
实验：
204

## Slide 2
192.168.1.11
192.168.1.11
192.168.1.12
192.168.1.12
电脑1
电脑2
断连法

## Slide 3
192.168.1.11
192.168.1.11
192.168.1.12
192.168.1.12
电脑1
电脑2
速度法
速度B
速度A
1.速度C=B
2.速度C=A
3.速度C在A，B之间

## Slide 4
192.168.1.11
192.168.1.11
192.168.1.12
192.168.1.12
电脑1
电脑2
Ping值法
Ping值B
Ping值A
1. Ping值C=B
2. Ping值C=A
3. Ping值C在A，B之间

## Slide 5: 确认两个电脑已经相连成功后，设置共享使两个队伍能够互相传输文件

## Slide 6: 用一台电脑去访问另一台电脑已经共享的文件，然后将它传到自己这里，速度如图所示：
网线速度

## Slide 7: 两个电脑通过网线连接，一个IP地址设置为192.168.1.11，一个为192.168.1.12，子网掩码相同。用地址为1.12的电脑ping 1.11，结果如图所示：
网线ping值

## Slide 8: 接下来测无线速度，用一个电脑去连另外一台电脑的热点，使两个电脑进行无线连接，如图所示：

## Slide 9: 重复用一台电脑去访问另一台电脑已经共享的文件，然后将它传到自己这里

## Slide 10: 设置无线IP地址，一个电脑为192.168.1.11，一个电脑为192.168.1.22，用IP地址为192.168.1.11的电脑去ping192.168.1.22，结果如图所示：
网线ping值

## Slide 11: 当将有线的地址和无线的地址设为相同时，由于一个地址只能通过一条道传输的关系，所以会导致只有一个适配器能使用此地址

## Slide 12: 回到开始，看一看原理
经过实验：访问192.168.1.11 速度和ping值符合无线的特征
访问192.168.1.21符合有线的特征

## Slide 13
192.168.1.11
192.168.1.11
192.168.1.12
192.168.1.12
电脑1
电脑2
192.168.1.21
192.168.1.22
大门
大门
结论：由速度法，和ping值法可知，速度与ping值由访问的IP决定。
由断连法可知，访问无线IP走无线通道，访问有线IP走有限通道

## Slide 14
One more thing…

## Slide 15
换个思路：
电脑1
网络
电脑无线和有限和网络连接,使用断连法和Ping值法测量

## Slide 16
分别测量有限与无线的ping值
有线Ping值
无线Ping值
平均Ping值为59ms

## Slide 17
有线和无线同时连接网络
平均Ping值为7ms
符合无线的特征

## Slide 18
断开有线网络
符合无线的特征
上方平均Ping值为6.66ms
下方平均Ping值为170.25ms

## Slide 19
断开无线网络
符合有线的特征
下方平均Ping值为6.7ms

## Slide 20
结论：
有线与无线同时连接，优先使用有线网络。如果此时断开有线网络，则转用无线网络。

## Slide 21
笔记本
台式
192.168.1.21
192.168.1.22
可上网
台式电脑先接上无线网卡，先设置虚拟WiFi热点，然后设置本地连接的网络共享，再用笔记本连接WiFi，笔记本就可以上网了。（不过天翼校园网 有检测，你共享网络会检测，然后会自动退出天翼登录）
接入互联网

## Slide 22
台式电脑先接上无线网卡，先设置虚拟WiFi热点，然后设置本地连接的网络共享，再用笔记本连接WiFi，笔记本就可以上网了。（不过天翼校园网 有检测，你共享网络会检测，然后会自动退出天翼登录）

## Slide 23
谢谢大家